PROPOSTA DMI - 008/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

CONJUNTO "H" APARELHO PARA CAFÉ, EM PORCELANA FINA E AÇO INOXIDÁVEL, COM 28 PEÇAS.

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Conjunto "H" -Aparelho para café, em porcelana fina e aço inoxidável, com 28 peças.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Conjunto "H" - Aparelho para café, em porcelana fina e aço inoxidável, com 28 peças, que compõe uma das peças dos artigos de copa, cozinha,   e refeitório, a ser utilizado, a critério da DMI, conforme estabelecido pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO GERAL

a. A bandeja, cafeteira e açucareiro serão fabricados em aço inoxidável, tendo aplicados nas bordas e cabos, desenhos decorativos a critério dos fabricantes.

b. A bandeja será de formato retangular com alças.

c. A cafeteira e açucareiro terão tampa, alça e os cabos serão de forma tubular soldados  ao corpo da peça, através de 04 pontos de contato, a fim de se obter adequada isolação térmica.

d. A cafeteira terá bico clássico de tubo alongado.

e. O açucareiro terá duas alças laterais e a tampa com recorte para acomodação da concha para  açucar.

f. As xícaras para café com pires serão de porcelana fina, de formato tronco-cônica na cor branca, filetes a ouro de  acordo com a Norma de Padronização DMI - 001/97, de 20 Out 97.

(Fl 02 da Proposta Texto-Base  DMI-008/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "H" )

4. CONSTITUIÇÃO

- 24 (vinte e quatro) Xícaras para café, com pires

- 02 (duas) Cafeteiras para 6 (seis) xícaras

- 01 (um)   Açucareiro (com pá)

- 01 (uma) Bandeja

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DISCRIMINAÇÃO | ESPES-SURA | ESPESSURA DA CHAPA | DIMEN- SÕES | PESO | VOLU- ME | DIÂME-TRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xícara para café | 3,0mm | - | - | 61g | 80ml | 62mm |
| Pires | 3,0mm | - | - | 83g | - | 115mm |
| Bandeja | - | 1,2mm | 530x410x18 | - | - | - |
| Cafeteira | - | 0,8mm | - | - | 0,90 L | - |
| Açucareiro | - | 0,8mm | - | - | 0,66 L | - |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior de até 5% (cinco por cento) |

6. PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS ARTIGOS DE PORCELANA

Os elementos componentes serão moídos em tambores, durante 25 horas, juntamente, com água, após essa operação, a massa é passada em peneiras finíssimas de bronze, com imãs magnéticos, para estração das impurezas.  A seguir, a massa deverá ser passada em filtros-prensa e depois colocada em marombas para ser novamente amassada, entrando então na fabricação das peças que deverão sofrer três "químicas": a primeira denominada BISCUIT, deverá ser em forno com temperatura de 950°, durante 15 horas.  A segunda, denominada VERNIZ, em forno com a temperatura de 1.410°, durante 28 horas.  A terceira destina-se a fixar a decoração, em forno com a temperatura de 800°, durante 8 horas.

Dependendo da decoração, essa última operação será repetida 2 ou 3 vezes, para obter o produto final.

(Fl 03 da Proposta Texto-Base  DMI-008/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "H" )

7. GRAVAÇÃO

De acordo com a Norma de Padronização DMI - 001/97, de 20 Out 97.

8. MATÉRIA-PRIMA

a. Características gerais

1) Do aço inoxidável -  AISI 304 (18/8)

Para bandeja, cafeteira e açucareiro.

Composição Química

- Carbono	(C)	-	0,08% no máximo

- Silício	(Si)	-	1,00% no máximo

- Manganês	(Mn)	- 	2,00% no máximo

- Cromo 	(Cr)	-         18,00%

- Níquel	(Ni)	-	8,00%

- Fósforo	(F)	-	0,045% no máximo

- Enxofre	(S)	-	0,030% no máximo

2) Da porcelana

Para as xícaras e pires

a) Composição da massa:

- Feldspato	- 25%

- Quartzo	- 25%

- Caulim	- 45%

- Calcário	-   5%

b) Composição do verniz:

- Feldspato	- 24%

- Quartzo	- 37%

- Caulim	- 15%

- Calcário	- 24%

c) Composição da tinta:

Tinta vitrificada, própria para indústria de porcelana, com baixo teor de chumbo e cádmio, com a seguinte tolerância:

- Chumbo	 (Pb)	: De 0 a 5 P.P.M.

- Cádmio	(Cd)	: 0,1 a 0,5 P.P.M.

(Fl 04 da Proposta Texto-Base  DMI-008/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "H" )

d) Resistência:

- 1,5 a 2,0 Rg cm²

e) Resistência ao choque térmico:

- 180°

f) Porosidade:

- 0

g) Desgaste do verniz (teste por fricção e vibração)

- 35 minutos

h) Ouro e  Platina diluídos para a decoração dos filetes e gravação.

9. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

_______________________________

ANOTNIO RAMOS - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica