PROPOSTA DMI - 012/97

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

DEPARTAMENTO-GERAL DE SERVIÇOS

DIRETORIA DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA

(DG INT DA GUERRA/1921)

PROPOSTA TEXTO-BASE

CONJUNTO "M" APARELHO DE CHÁ E CAFÉ, DE AÇO INOXIDÁVEL, COM 6 PEÇAS

1. OBJETIVO

Esta Proposta de Texto-Base tem por objetivo definir as especificações do Conjunto "M"- Aparelho de chá e café, de aço inoxidável, com 6 peças.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Proposta de Texto-Base aplica-se ao Conjunto "M" - Aparelho de chá e café, de aço inoxidável, com 6 peças, que compõe os artigos de copa, cozinha e refeitório, utilizados por Oficiais, Praças e Alunos, conforme estabelecido pelas Normas Administrativas Relativas ao Material de Intendência (NARMINT).

3. DESCRIÇÃO  GERAL

a. Todas as peças serão fabricadas em aço inoxidável, o corpo da cafetereira e do bule de chá terão o formato bojudo, fabricado em uma só peça, em solda.  Bico clássico, fabricado com tubo alongado, soldado eletronicamente ao corpo das peças.

b. O corpo da leiteira terá o formato bojudo, fabricado em uma só peça, sem solda, bico clássico, soldado eletronicamente ao corpo das mesma.

c. O corpo do açucareiro terá o formato bojudo, fabricado em uma só peça, sem solda.  Tampa perfeitamente acoplada ao bojo, com encaixe para melhor posicionamento da pá para açucar.  As alças da bandeja poderão ser embutidas ou externas.

4. CONSTITUIÇÃO

a. 01 (uma) Cafeteira

b. 01 (um)   Bule para chá

c. 01 (uma)  Leiteira

d. 01 (um)   Açucareiro, com a pá

f. 01 (uma)  Manteigueira

g. 01 (uma)  Bandeja com alça

(Fl 02 da Proposta Texto-Base  DMI-012/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "M" )

5. TAMANHOS E MEDIDAS

| DESCRIÇÃO | ESPESSURA DA CHAPA | CAPACIDADE | PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Cafeteira | Corpo, bico e tampa: 0,8 mm cabo: 1,0 mm | 1,00 L | 370 g |
| Bule de chá | Corpo, bico e tampa: 0,8 mm Cabo 1,0 mm | 1,00 L | 385 g |
| Leiteira | Corpo, bico e tampa: 0,8 mm Cabo: 1,0 mm | 1,00 L | 340 g |
| Açucareiro | Corpo, tampa e alças: 0,8 mm | 600 g | 300 g |
| Manteigueira | Corpo e tampa: 0,8 mm | 250 g | 240 g |
| Bandeja | 0,8 mm | - | 850 g |
| Dimensões da bandeja: 440 x 320 mm tomadas das extremidades, incluindo as alças. |
| Tolerância: Para os valores acima, admite-se variação, superior ou inferior de até 5% (cinco por cento). |

6. ACABAMENTO E GRAVAÇÃO

a.  Acabamento

Todas as peças terão acabamento externo brilhante e interno fosco mate, excetuando a bandeja que terá acabamento brilhante nos dois lados.

b. Gravação

De acordo com a Norma de Padronização DMI - 001/97, de 20 Out 97.

7. MATÉRIA-PRIMA

a. Características gerais

- Aço inoxidável - AISI 304 (18/8)

(Fl 03 da Proposta Texto-Base DMI-012/97, de 01 Jun 97 - Conjunto "M" )

b.  Composição química

- Carbono	(C)	-	0,08% no máximo

- Silício	(Si)	-	1,00% no máximo

- Manganês	(Mn)	- 	2,00% no máximo

- Cromo 	(Cr)	-          18,00% a 20,00%

- Níquel	(Ni)	-	8,00% a 10,50%

- Ferro	(Fe)	-	 para complementar o percentual

8. EMBALAGEM

De acordo com as Normas Técnicas para  a Embalagem de Material de Intendência.

Brasília-DF, 01 de junho de 1997

_______________________________

ANTONIO RAMOS - Cel Int QEMA

Chefe da Seção Técnica